## Slide 1
1
MMS 测试：工业 CFD 软件验证的 方法论与实践
Manufactured Solutions — PDE 求解器的“单元测试”
arch-quality team | 2026-07

## Slide 2
2
目录
0
概念介绍
PDE 求解器 -> 收敛阶 -> 阈值依据 -> V&V 区分
1
为什么需要 MMS？
传统方法的局限 -> MMS 的诞生
2
MMS 的数学原理
逆向构造 -> 五步法 -> 收敛阶判定
3
MMS 的工程价值
能发现什么 Bug -> 工业标准 -> 应用价值
4
OpenFOAM 实战案例
决策树 -> 四个坑 -> 实测结果
5
最佳实践
排查策略 -> CI/CD 集成 -> 实施路线
6
总结
三条核心信息

## Slide 3
3
什么是 PDE 求解器？
PDE（偏微分方程）描述物理规律：传热、流动、结构变形……
→ 求解器将连续 PDE 离散化为代数方程组 Ax = b
→ 离散化引入离散误差（truncation error）
→ 求解器的本质问题：离散误差有多大，是否可控？
⚠️ 核心：控制离散误差在可接受范围
MMS 就是用来验证“离散误差是否真的可控”的系统方法

## Slide 4
4
收敛阶：理论阶 vs 观察阶
理论阶（p_theory）
离散格式的设计精度，由截断误差分析决定 中心差分 → 2 一阶迎风 → 1 线性插值 → 2
观察阶（p_obs）
数值结果上的实测收敛速率 p_obs = log(E2/E1) / log(h2/h1) 包含了所有实现细节的影响
✅ p_obs = p_theory → 离散实现正确
❌ p_obs ≠ p_theory → 代码存在 Bug
📊 实测：理论阶 = 2，p_obs = 2.001 → 验证通过

## Slide 5
5
偏差阈值的工程依据
高阶项污染
SAND2000-1444 Roy, JCP 2005
偏差范围：±0.01
E = C₁h² + C₂h⁴ + O(h⁶) p_obs = 2 + O(h²)
超过 0.01 = 代码有 Bug
网格畸变误差
Diskin & Thomas AIAA 2011
偏差范围：±0.05~0.15
E = C₁h² + D₁·skew·h² 畸变因子放大常数 D₁
网格质量决定下限
非结构统计波动
Venkatakrishnan AIAA 1995
偏差范围：±0.2~0.3
非结构二阶为近似二阶 p_obs ∼ 1.6~1.8
物理限制，非代码问题
📖 SAND2000-1444 | Diskin & Thomas | Venkatakrishnan

## Slide 6
6
验证 vs 确认
✅ 验证（Verification）
Are we solving the equations right? 判断代码是否正确实现了数学模型 MMS 负责验证
📋 确认（Validation）
Are we solving the right equations? 判断模型是否准确描述了真实世界 实验 / 基准测试负责确认
⚠️ ASME V&V 20-2009 的根本性区分。混淆这两个概念是工业软件验证中最常见的认知错误。
本材料通篇讨论的是验证（Verification）。MMS 是验证的工具，不是确认的工具。

## Slide 7
7
为什么需要系统验证？
1
手动推导截断误差
只能验证简单格式，无法覆盖代码实现细节
2
单元测试
无法验证 PDE 离散化的整体正确性
3
基准测试
通过基准 ≠ 代码正确；基准覆盖范围有限
4
MMS
系统验证 PDE 离散化正确性的唯一方法
MMS 填补了传统方法无法系统验证 PDE 离散化实现正确性的空白。

## Slide 8
8
核心问题：代码的实现有没有 Bug？
写了一个 CFD/CAE 求解器 — 怎么证明代码的实现没有 Bug？
工业仿真软件的 Bug 可能直接导致：
✈️ 飞机设计
基于错误的升力系数
☢️ 核反应堆冷却
基于错误的热通量
🚗 汽车碰撞安全
基于错误的变形数据

## Slide 9
9
传统验证方法的阿喀琉斯之踵
方法 | 局限
解析解对比 | 只能解极简单的 PDE，无法覆盖真实复杂度
实验数据对比 | 误差不可控，无法区分模型误差与代码 Bug
单元测试 | 无法验证 PDE 离散化的整体正确性
基准测试 | 只测试特定场景，基准通过 ≠ 代码正确
与其他软件对比 | 其他软件也可能有 Bug，没有标准答案
基准测试的假阴性：lid-driven cavity 通过 != 实际工程问题无 Bug。这个认知陷阱在工业界极为常见。MMS（制造解法）：用于验证代码的离散误差是否按理论阶次收敛，是一种严格的数学验证。顶盖驱动方腔流：用于验证代码是否能正确模拟真实的物理流动特征，是一种面向物理的验证。

## Slide 10
10
MMS 的诞生
Patrick Roache (1978): “我们不需要精确解，我们可以自己制造一个。”
1978
Roache 系统化 MMS 框架
制造解方法正式命名
2009
ASME V&V 20-2009
CFD 代码验证首选方法
2015
ISO 17534-1:2015
声学软件精度阶数验证
2019
ASME V&V 10-2019
固体力学推荐 MMS
至今
Sandia 国家实验室
高后果仿真软件必须通过 MMS

## Slide 11
11
核心思想：逆向构造
X 传统方法（正向）
已知精确解 + 简单 PDE -> 求解器计算 -> 对比误差
问题：精确解极其稀有，无法验证任意 PDE
O MMS 方法（逆向）
选择 u* -> 推导源项 S -> 求解带源项 PDE -> 对比 u* 与 u_num
关键：可以验证任意复杂的 PDE
把验证问题从“找精确解”变成“造精确解”
后者的约束弱得多 — 只要函数光滑且满足边界条件，任何函数都可作为制造解。
这使得 MMS 能覆盖任意复杂的 PDE 系统：NS 方程、可压缩流、多相流、流固耦合...

## Slide 12
12
MMS 五步法
1
步骤 1: 选择制造解
u*(x,y) = sin(pi*x)*sin(pi*y)
足够光滑，满足边界条件
2
步骤 2: 推导源项
S = 2*pi^2*sin(pi*x)*sin(pi*y)
推荐 SymPy/Mathematica 辅助
3
步骤 3: 数值求解
-div(DT*grad(T)) = S
scalarCodedSource 注入源项
4
步骤 4: 多套网格
h, h/2, h/4, h/8
最低 3 套，推荐 4-5 套
5
步骤 5: 验证判定
|p_obs - 2.0| <= 0.1 -> PASS
离散实现正确

## Slide 13
13
MMS 的收敛阶判定
离散误差：||u_num - u_exact|| = C * h^p + 高阶小量
对数域：log E = log C + p * log h
O 验证通过
p_obs ~ p_theory（如中心差分 -> 2）
X 代码存在 Bug
p_obs 显著偏离理论阶
关于容差 +/- 0.1
均匀网格 + 二阶格式：观察阶应极为接近 2.0（偏差 < 0.01）。若偏差 > 0.1 基本可判定代码有 Bug。
建议容差：均匀网格 +/- 0.05 | 扭曲网格 +/- 0.15 | 非结构网格 +/- 0.2~0.3

## Slide 14
14
MMS 能发现什么 Bug？
Bug 类型 | 传统测试 | MMS
边界条件实现错误 | 可能漏检 | 必现
源项计算错误 | 可能漏检 | 必现
离散格式实现错误 | 难以发现 | 观察阶异常
网格拓扑处理错误 | 偶发 | 收敛曲线异常
分区边界通量交换错误 | 单元测试难覆盖 | 串并行不一致
浮点精度问题 | 偶发 | 观察阶偏离
分区边界通量交换错误是并行 CFD 中最隐蔽的 Bug：串行跑对，并行跑错。MMS 的串并行对比是检测此类问题的金标准。

## Slide 15
15
工业标准与合规
ASME V&V 20-2009 | 美国：CFD/传热 | 代码验证必须执行，MMS 为首选
ASME V&V 10-2019 | 美国：固体力学 | 各级别推荐 MMS
ISO 17534-1:2015 | 国际：声学 | 需验证精度阶数
FDA Critical Path | 美国：医疗器件 | 仿真必须遵循 V&V 流程
Sandia 国家实验室 | 美国：核安全 | 高后果软件必须通过 MMS
对于需要出口到美国市场的 CFD 软件，ASME V&V 20 合规是准入门槛。MMS 验证记录是审核的必备材料。

## Slide 16
16
工业应用价值
🔬 研发阶段
在上线前发现离散化错误，避免带着 Bug 开发半年
🚧 CI 门禁
每次提交自动运行，防止精度退化
🔄 回归测试
代码重构后确保精度阶数不变
📊 技术债评估
未通过 MMS 的模块自动标记为高风险
📋 合规性
MMS 验证记录是 ASME V&V 认证审核的必备材料

## Slide 17
17
案例：稳态扩散 MMS
问题设定
方程：-div(DT*grad(T)) = S DT=1
域： [0,1] x [0,1]
BC： T=0 on boundary
(BC: bounDary condition)
制造解
T*(x,y) = sin(pi*x) * sin(pi*y)
光滑、边界为零（自动满足 Dirichlet BC）
解析源项
S(x,y) = 2*pi^2 * sin(pi*x) * sin(pi*y)

## Slide 18
18
求解器选型决策树
需求：带源项的稳态扩散
候选：laplacianFoam
检查：是否支持 fvOptions？
X 不支持（被拒绝）
候选：scalarTransportFoam
策略：设 U=(0,0,0)，对流项归零
O 支持 fvOptions -> scalarCodedSource
核心原则：PDE 不变，求解器可换。laplacianFoam 不支持 fvOptions -> 换 scalarTransportFoam 即可。

## Slide 19
19
四个坑
符号约定
数学：-laplacian(T) = S 代码：-fvm::laplacian(T) == fvOptions(T) 内部展开后源项需 -= S
权限限制
root 用户被禁止动态编译 需使用非 root 用户运行 或设置 OPENFOAM_CODE_ALLOW_ROOT=1
版本兼容
v8 及以前：codedSource v2212：codedSource v2512：scalarCodedSource v2306+：新增 fvModels 体系
矩阵对称性
div(phi,T) upwind -> 矩阵非对称 即使 phi=0 也被分类为非对称 需用 PBiCG + DILU，非 PCG + DIC

## Slide 20
20
实测结果
网格 | 单元数 | h | L2 误差 | 加密比 | p_obs
粗 | 20x20 | 0.05 | 1.03e-03 | - | -
中 | 40x40 | 0.025 | 2.57e-04 | 4.0x | 2.001
细 | 80x80 | 0.0125 | 6.43e-05 | 4.0x | 2.000
O p_obs = 2.001
二阶收敛验证通过
误差每加密一倍缩小约 4 倍 (4 = 2^2)，与二阶格式的理论特性完全吻合。实测偏差仅 0.001。

## Slide 21
21
扩展计划
scalarTransportFoam | 稳态扩散 | sin(pi*x)*sin(pi*y) | 2 | 简单 | 已完成
simpleFoam | 稳态 NS | 多项式速度场 | 2 | 中等 | 待办
rhoCentralFoam | 可压缩流 | 正弦波（亚声速） | 1 | 困难 | 待办
solidDisplacementFoam | 线弹性 | 多项式位移场 | 2 | 中等 | 待办
扩展注意事项：
* simpleFoam：需设置 pRefCell，否则压力矩阵奇异
* rhoCentralFoam：从亚声速光滑解开始，避免激波污染收敛阶
* 多相流求解器：确保制造解满足 0 <= alpha <= 1

## Slide 22
22
一键运行
$ cd docs/zh/mms $ python3 openfoam_laplacian_mms.py
[coarse] L2 error = 1.03e-03 [medium] L2 error = 2.57e-04 [fine] L2 error = 6.43e-05 coarse -> medium: p_obs = 2.001 [PASS] medium -> fine: p_obs = 2.000 [PASS] Overall: [PASS]
所有配置自动生成，不需手动编辑 OpenFOAM case 文件。
基于 OpenFOAM 2512 开发。v2306 以下版本将 scalarCodedSource 改为 codedSource。

## Slide 23
23
排查失败五步法
1
符号错误
检查 eqn.source() 正负号 约 60% 的 MMS 失败源于此
2
边界条件不匹配
制造解是否精确满足 BC 类型？ Dirichlet/Neumann/mixed
3
离散格式不匹配
fvSchemes 中是否混用了不兼容的格式？ 如 upwind + 中心差分混合
4
求解器容差不足
容差是否远小于离散误差？ 建议 tolerance <= 1e-8
5
浮点异常
除零？大数相消？NaN？ 检查 OpenFOAM trapFpe 输出

## Slide 24
24
CI/CD 集成策略
commit
->
fast-check
20x20 网格，~10s 只检查运行不崩溃 通过 -> PR merge
->
nightly
->
standard MMS
3 套网格，1-2min 验证 p_obs 失败 -> 告警 + 阻断
->
weekly
->
full regression
4-5 套网格 + 多求解器，10-15min 跨求解器一致性 失败 -> 回滚
关键原则：不让 MMS 成为开发的绊脚石。fast-check 秒级完成；全量回归放在 nightly/weekly。

## Slide 25
25
完整的验证体系
方法 | 验证内容 | 与 MMS 的关系
单元测试 | 单个函数/模块的正确性 | 互补：覆盖 MMS 无法覆盖的分支
MMS 验证 | PDE 离散化的整体正确性 | 核心：验证数值算法的数学实现
基准测试 | 标准算例对比参考解 | 互补：验证物理模型效果
回归测试 | 防止代码修改引入退化 | 互补：持续监控精度变化
MMS 验证通过是必要条件，不是充分条件

## Slide 26
26
实施路线
Phase 0
团队培训 + 试运行
先在简单求解器上跑通 MMS 全流程 建立逆向构造思维模型
⭐ P0
Phase 1
稳态扩散 MMS
验证脚本 + 文档 scalarTransportFoam 实现
✅
Phase 2
环境搭建
WSL/Linux OpenFOAM 安装 MMS 全流程跑通
✅
Phase 3
扩展到 NS 求解器
simpleFoam 稳态 NS MMS rhoCentralFoam 可压缩 MMS
📅
Phase 4
CI 集成
每次提交自动 MMS 回归 分层策略
📅
Phase 5
全自动回归
CI/CD 流水线闭环 自动生成报告 + 趋势图
📅

## Slide 27
27
MMS 在软件生命周期中的定位
需求规格
架构设计
代码实现
单元测试
集成测试
交付
▲ MMS 验证
PDE 求解器的“单元测试” 验证（Verification）阶段
MMS 属于验证（Verification），而非确认（Validation）。它位于单元测试和集成测试之间。

## Slide 28
28
总结：三条核心信息
1
MMS 是 PDE 求解器的单元测试
将验证问题转化为自洽的数学闭环 可以验证任意复杂度的 PDE 求解器
2
p_obs = p_theory 意味着离散实现正确
这是数学上的充分必要条件 观察阶异常 = 代码存在 Bug
3
必要条件，非充分条件
须与单元测试、基准测试、回归测试组合使用 完整的验证体系才是真正的质量保障

## Slide 29
29
推荐阅读
📖 ASME V&V 20-2009, Standard for Verification and Validation in CFD and Heat Transfer
📖 ASME V&V 10-2019, Standard for Verification and Validation in Computational Solid Mechanics
📖 Roache, P. J., Verification and Validation in Computational Science and Engineering, 1998
📖 Salari, K. and Knupp, P., Code Verification by the Method of Manufactured Solutions, SAND2000-1444
📖 OpenFOAM v2512 User Guide, fvOptions & fvModels
Thank You | Questions & Discussion